# Aansluiten PLC tijdkast:

Pak de doos uit en leg alle kabels overzichtelijk neer

Sluit de aansluitkabel aan op de seriele poort van de tijdkoppel PC. Bij kiellinie de finish PC.

Controleer aansluiting signaal kabel aan COM2 op de klokkast:

Na het aansluiten van de kast op de 220V moeten de LED’s power ok, ready, run en (evt) batt low gaan branden. (zie foto onder).

Als je nu de knop van de start indrukt, moeten er twee led's aan gaan: een op de klokkast, en een op de aansluitdoos. 1 is normaal de start, 5 is normaal de finish. Kort hierna moet comm2 een keer per puls kort knipperen. :

Sluit de pulsknoppen op de zwarte doos aan. De knoppen op deze doos kunnen ook direct worden gebruikt om pulsen te geven en/of het systeem te testen.