# Opbouw Wireless netwerk Bosbaan starttoren – finish-toren.

## Inhoud

Het wireless netwerk voor de verbinding starttoren-finishtoren bestaat uit:

- 2 externe antennes

- 2 schotels

- 4 mastklemmen

- 1 netwerkkaart + verloop kabel

- 1 accesspoint + verloopkabel

- 1 dikke antenne verlengkabel

## Opbouw start kant

Steek het vaste kabeldeel van de antenne door het centrale gat in de draad-schotel. Borg de antenne met de 5e korte slotboud/vleugelmoer. Steek oek de 4 slotbouten door antenne, schotel, en schuif hier de achterkant van de mastklemmen op. (foto met complete mastklem)

Bevestig het geheel op het balkon, zo laag mogelijk aan de verste stijl. Doe dit met z’n tweeën (opruimen ook). Je laat zo iets vallen (een halve mastklem ligt al op de bodem)

Zorg dat je de antenne zelf vertikaal hebt staan.

De antenne straalt een hoek van 15 graden. Recht naar voren over de bosbaan is dus prima.

Plaats het accesspoint helemaal links-voor bij de wedstrijdleiding. Koppel op een van de antenne-aansluitingen de passende verloopkabel. Deze kan via het ruitje achter de paal naar buiten en gekoppeld aan de antenne.

## Opbouw start kant

Hang de antenne op onder de starttoren. Ook deze antenne moet vertikaal gericht staan.

De antenne hangt met twee tie-wraps aan twee haakjes.

De antennekabel moet worden verlengt met de dikke verlengkabel. Deze kan het best achteraan naar boven worden geleid. Als het winderig is kan het nodig zijn om met twee scheerlijntjes en twee haringen de antenne beter te fixeren.

De antenne straalt een hoek van 15 graden. Recht naar voren over de bosbaan is dus prima.

De verlengkabel kan door een gat in de toren naar binnen

Met de (andere) verloopkabel kan de antenne op de wireless netwerkkaart (i.p.v. de eigen antenne) worden aangesloten. Zorg ervoor dat de verloopkabel niet strak kan komen te staan.